Irányelvek (feladat megoldás menete) a 12. házi feladat elkészítéséhez

- Válassza ki a mellékelt listából a repülőgép típust, repülési helyzetet és mozgásformát (longitudinális vagy laterális dinamika) VIGYÁZAT!!, a listában szereplő légerő és nyomatéki tényező deriváltak értelmezése a következő:

A nem szereplő deriváltak értékét 0-nak kell venni!

- Írja fel a linearizált modell mátrixos egyenleteit (a kimenetek megfelelő megválasztását követően lásd 3. előadás anyaga) (A,B,C,D)

- Vizsgálja meg a felírt rendszer irányíthatóságát és megfigyelhetőségét! Ha a rendszer nem irányítható, akkor végezzen állapottér redukciót.

- Számítsa ki a rendszer pólusait, kommentálja azok alakulását (stabil / instabil, vannak lengések / nem)

- Tervezzen LQ servo szabályozót a megfelelő referencia jelek követésére!

- A tervezett szabályozó megfelelő működését Matlab Simulink szimulációval demonstrálja!

- Dokumentálja az elvégzett munkát!

2009. 03. 03.						Bauer Péter